## Slide 1
QoS调度算法https://zhuanlan.zhihu.com/p/614689779
调度类型 | 算法
优先级调度 | SP（Strict Priority，严格优先级）
公平调度 | RR(Round Robin,轮询）
 | WRR(Weighted Round Robin，加权轮询）
 | DWRR（Deficit Weighted Round Robin)
 | FQ（Fair Queueing）
 | DWFQ（Dynamic Weighted Fair Queuing）
 | CBWFQ(class-based weighted fair queuing)
混合调度 | CQ
 | LLQ
这里面的公平调度和背景定义的公平性含义不同
背景公平性特指服从优先级调度的程度

## Slide 2
基于优先级的队列调度算法是一种常见的调度算法，它根据任务的优先级确定任务执行的顺序。这种算法的主要优点和缺点如下：
优点：
高效性：基于优先级的队列调度算法能够快速地确定下一个要执行的任务，因为只需要比较任务的优先级而不需要遍历整个任务队列。
灵活性：通过调整任务的优先级，可以灵活地控制任务的执行顺序，以满足各种需求。
公平性：该算法可以根据任务的优先级公平地分配系统资源，保证高优先级任务的及时执行。
缺点：
饥饿问题：如果存在大量高优先级任务，低优先级任务可能会被长时间地延迟执行，导致低优先级任务无法得到充分的资源利用。
优先级反转：当一个低优先级任务持有某个资源，而一个高优先级任务需要该资源时，优先级反转可能会导致高优先级任务无法及时执行。
优先级不准确：在实际应用中，确定任务的优先级往往是一个挑战，不准确的优先级设置可能会导致不合理的调度结果。
背景（1/2）

## Slide 3
DCN中，很多交换机支持ECN协议AQM，同时交换机使用的为优先级队列
问题：
严格优先级调度算法（SP）存在饥饿问题，使用AQM和ECN时，传统数据包丢包更严重，支持ECN的包标记次数更多，目前，DCN中通用的拥塞控制算法主要为DCQCN和DCTCP,（基于丢包、ECN），其拥塞控制经常触发会导致流吞吐下降。
当同一路径两条出现优先级不同的流，拥塞发生时，若优先级高的队列发送速率大，但是常常会造成低优先级的队列触发拥塞控制
背景（2/2）

## Slide 4
将严格优先级调度SP变为不严格的优先级调度NSP,即尽量满足优先级的公平性调度同时减缓低优先级的饥饿问题。
引入两种指标，公平性、饥饿性，并分别设置归一量化方式，分别赋予不同的权重（W1,W2）W1+W2 = 1
其中不公平性指标主要衡量是否按照优先级的方式调度，按照优先级调度则视为完全公平
饥饿性根据队列长度进行衡量，根据长度计算出某时刻队列中的 AQM的丢包期望或者ECN标记期望
当进行发包调度时，不在根据单一的优先级进行发送，而是根据公平性/饥饿性 共同组成的指标性能，根据最优性能的策略进行调度
思路目标：
当队列长度都较小时，公平性指标贡献大，按照优先级的方式调度
当某一个队列长度较大时，饥饿性指标贡献大，先处理该队列，防止高概率的ECN标记或者丢包，保证该队列内流的吞吐性能
解决思路

## Slide 5
队列容量为10MB（参照华为虚拟队列大小），最大容量（状态）单位20，因此一个状态对应500KB 端口处理速度为每ms一个容量单位，即500KB/MS，4Gbps
每一个时隙为1ms，策略控制一个时隙只有一个优先级队列发送数据
假定队列序号从1-8，优先级递减
问题建模

## Slide 6
问题建模
原始问题：

## Slide 7
问题建模
表示比队列q优先级高的队列里的数据包，占端口总数据包的百分比

## Slide 8
H()是ECN协议的标记概率
问题建模

## Slide 9
转化为马尔可夫MDP
定义时隙的状态：
调度动作A:
,

## Slide 10
原问题变为问题1：

## Slide 11
问题1中的可以转化为：
令
问题1变为问题2：

## Slide 12
Optimal Fluid Control
假设为优先级队列q使用策略在状态s且采取动作a的概率
问题1转化为问题2（LP问题）：

## Slide 13
引入拉格朗日乘子：
将问题1转化为无约束的问题3：
WITTLE的一个关键观察是问题3可以分解成N个子问题，每个队列q对应一个子问题结果，我们得到如下“per-queue MDP”（问题4）:

## Slide 14
至此，我们将原问题转化为RMAB问题，并根据WINTTLE INDEX将其建模，接下来我们需要使用WITTLE算法制定调度策略
问题4中，当时，为0.当时，为W.与WITTLE论文中的惩罚项相反（A=1是惩罚）
根据问题4计算出每个队列当前的WITTLE值，选择最小的WITLLE作为该时刻（下一时刻）的发送队列
由于计算部分需要多个队列的数据包长度，,大空间对于WITTLE的计算十分困难，我们根据的取值重新对其离散化,定义为, 其状态空间

## Slide 15
在上述建模过程中，我们假定状态之间的转移概率已知，在实际过程中，使用统计的方法获取状态之间的转移矩阵。
算法流程：
观察一定时间T,观察到f(T)个状态转移对（s,a,s’），计算出转移概率
根据转移概率和REWARD，计算出每个队列不同状态下的WITTLE INDEX
每个时隙K,端口发送（调度控制）器根据观察到每个队列的状态，找出对应的最小WITTLE值的队列，作为该时隙的发送队列
不断采集状态转移对（s,a,s’）并储存，定时计算并更新队列的转移矩阵及WITTLE INDEX

## Slide 16
WITTLE INDEX计算逻辑
已知，迭代计算出WITTLE和
，给定有限离散，迭代，每次根据WITTLE做出策略，获取下一状态Q,更新Q和策略
QWIC

## Slide 17
调度控制
状态收集（Q,S）
比较器
WITTLE
PORT_PHY_LINK
控制逻辑
经验收集（q,s,a,s’）
上传
CPU 经验池
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 18
CPU
整体框架
配置API
调度器
PORT_k
比较器
WT
优先级队列
状态收集
经验收集
PORT_n经验池
PORT_k经验池
PORT_2经验池
WITTLE INDEX计算模块
PORT_1经验池
…
…
数据处理
WT下发配置
经验收集
调度器
优先级队列
状态收集
比较器
WT
PORT_2
SWITCH
数据处理：计算转移矩阵
经验格式：（port,len,(q0,s,a,s’),(q1,s,a,s;)…(q7,s,a,s’)）

## Slide 19
CPU
更新逻辑
配置API
调度器
PORT_k
比较器
WT
优先级队列
状态收集
经验收集
PORT_n经验池
PORT_k经验池
PORT_2经验池
WITTLE INDEX计算模块
PORT_1经验池
…
…
数据处理
WT下发配置
经验收集
调度器
优先级队列
状态收集
比较器
WT
PORT_2
SWITCH

## Slide 20
CPU
控制路径
配置API
调度器
PORT_k
比较器
WT
优先级队列
状态收集
经验收集
PORT_n经验池
PORT_k经验池
PORT_2经验池
WITTLE INDEX计算模块
PORT_1经验池
…
…
数据处理
WT下发配置
经验收集
调度器
优先级队列
状态收集
比较器
WT
PORT_2
SWITCH
qlen
s
s
policy
action
奖励矩阵
REWARD
转移矩阵